| Item | Descrição | Ferramenta | observação |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Cortar tarugo de aço quadrado de 25,4mm com comprimento de150mm; | Serra alternativa |  |
| 02 | Rebarbar cantos ; | Lima | Em bancada |
| 03 | Aplainar face até 20mm; | Bit de aço rápido | Plaina universal |
| 04 | Aplainar outra face até 23mm; | Bit de aço rápido | Plaina universal |
| 05 | Executar rebaixo de 65mm; | Bit de aço rápido | Plaina universal |
| 06 | Executar rebaixo de 25mm; | Bit de aço rápido | Plaina universal |
| 07 | Rebarbar cantos; | Lima | Em bancada |
| 08 | Executar face inclinada com 15º | Bit de aço rápido | Plaina universal |
| 09 | Localizar e traçar centros dos furos, Ø9,5mm e furo apropriado para rosca M8; | Desempeno, traçador de altura e tinta azul | Consultar norma para execução de roscas |
| 10 | Puncionar as peças nos locais da furação; | Punção apropriado | Em bancada |
| 11 | Executar pré-furo de Ø5mm; | Broca helicoidal de aço rápido | Furadeira de coluna |
| 12 | Executar furos de Ø9,5mm e furo apropriado para rosca M8; | Broca helicoidal de aço rápido | Furadeira de coluna |
| 13 | Rebarbar cantos após os furos; | Lima | Em bancada |
| 14 | Passar jogo de macho para rosca M8 no mordente inferior; | Jg de macho M8 e vira macho | Em bancada |
| 15 | Cortar fuso roscado com 150mm; | Arco de serra | Em bancada |
| 16 | Rebarbar cantos do fuso roscado; | Lima | Em bancada |
| 17 | Inserir fuso no mordente inferior; |  | manualmente |
| 18 | Traçar furos de Ø3mm; | Desempeno, traçador de altura e tinta azul | No desempeno |
| 19 | Executar furos de Ø3mm com o fuso roscado instalado no mordente; | Broca helicoidal de aço rápido | Furadeira de coluna |
| 20 | Executar chanfros na medida de 50mm; | Bit de aço rápido | Plaina universal |
| 21 | Cortar pino elástico na medida de 20mm; | Arco de serra | Em bancada |
| 22 | Inserir pino elástico nos furos de Ø3mm com o fuso roscado inserido; | Martelo de alumínio | Em bancada |
| 23 | Rebarbar cantos, lixar todas as peças; | Manualmente | Em bancada |
| 24 | Montar grampo; | Manualmente | Em bancada |
| 25 | Tipar grampo com identificação de turma e grupo | Tipos e martelo | Em bancada |
| 26 | Entregar grampo para avaliação. |  |  |
| Observações | Os furos de Ø3mm, (onde será inserido o anel elástico), serão executados no mordente inferior; |
|  | Os furos do mordente superior são passantes; |
|  | Utilizar o desenho para orientação dos trabalhos em oficina. |